Вакуумный упаковщик HENKELMAN Falcon 2-60

## Описание

Корпус и из нержавеющей стали AISI 304;

Камера из анодированного алюминия;

Электрические элементы размещены по классу защиты IP 65;

Цепь управления низковольтная (24 В);

Вакуумный упаковщик HENKELMAN Falcon 2-60 соответствует стандартам Совета Европы и России по гигиене и безопасности.

## Технические характеристики:

Габариты упаковщика 895х1545х1150 мм;

Габариты камеры 450х680х235 мм;

Две сваривающих планки 450 мм;

Производительность насоса 63 м³/ч;

Напряжение 380 В;

Мощность 3,5 кВт;

Продолжительность цикла 15 - 25 сек.

## Гарантия

Гарантия осуществляется специализированным сервисным центром обслуживающим вакуум-упаковочное оборудование. Срок гарантии 3 года.

# Text boxes

Вакуумный упаковщик HENKELMAN Falcon 2-60 идеален для крупных производств. Используется для вакуумной упаковки пищевых продуктов.
Расчитан на 24-х часовую рабочую смену.

Снабжен панелью управления с 10 изменяемыми программами, функцией мягкого обжима для устранения воздушного удара на нежные продукты, возможностью подключения функции газонаполнения (инертным газом), контролем времени замены масла. Система сварки пакета обеспечивает двойной сварочный шов, возможна замена одной сварочной струны на струну обрезки. Сварочные струны имеют полукруглую форму для надёжной запайки испачканных жиром пакетов.

Вакуумный упаковщик HENKELMAN Falcon 2-60 комплектуется вакуумным насосом BUSCH RA 0063 F (Германия). Вакуумная упаковка цикл 20 сек.