Вакуумный упаковщик «Nedvac 284»

Вакуумный упаковщик «Nedvac 284» идеален для небольших производств, рассчитан на 5-6 часов работы в день, с промежутками для остановки и отдыха.
   Аналоговая система управления делает машину простой и удобной в работе. Машина комплектуется вакуумным насосом BUSCH (Германия). Вакуумная упаковка цикл 50 с.

Краткие технические характеристики:

| Габариты машины, мм | 330x460x330 |
| --- | --- |
| Габариты камеры, мм | 280x365x130 |
| Длина сварочной планки, мм | 270 |
| Количество запаечных струн | 1 |
| Вакуумный насос BUSCH, м3/ч | 4 |
| Напряжение питания, В | 220 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,3 |
| Вес нетто, кг | 28 |

Техническое обслуживание.
   Для бесперебойной работы вакуумного упаковщика «Nedvac 284» необходимо регулярно производить техническое обслуживание, а именно:
- замену масла;
- замену выхлопных фильтров;
- профилактику нагревательных элементов.

   Гарантия.
   Гарантия осуществляется специализированным сервисным центром обслуживающим вакуум-упаковочное оборудование. Срок гарантии  1 год.