Вакуумный упаковщик «Nedvac 420»

Вакуумный упаковщик «Nedvac 420» идеален для средних производств, рассчитан на 8-ми часовую рабочую смену.
   Аналоговая система управления делает машину простой и удобной в работе.  Машина комплектуется вакуумным насосом BUSCH (Германия). Вакуумная упаковка цикл 25 с.

Краткие технические характеристики:

| Габариты машины, мм | 480x515x440 |
| --- | --- |
| Габариты камеры, мм | 430x420x170 |
| Длина сварочной планки, мм | 1x420 |
| Количество запаечных струн | 2 |
| Вакуумный насос BUSCH, м3/ч | 21 |
| Напряжение питания, В | 220 |
| Потребляемая мощность, кВт | 1,5 |
| Вес нетто, кг | 65 |

Техническое обслуживание.
   Для бесперебойной работы вакуумного упаковщика «Nedvac 420» необходимо регулярно производить техническое обслуживание, а именно:
- замену масла;
- замену выхлопных фильтров;
- профилактику нагревательных элементов.

   Гарантия.
   Гарантия осуществляется специализированным сервисным центром обслуживающим вакуум-упаковочное оборудование. Срок гарантии  1 год.