Вакуумный упаковщик «Nedvac 600»

Вакуумный упаковщик «Nedvac 600» идеален для средних производств, рассчитан на 8-ми часовую рабочую смену.
   Аналоговая система управления делает машину простой и удобной в работе.  Машина комплектуется вакуумным насосом BUSCH (Германия). Вакуумная упаковка цикл 25 с.

Краткие технические характеристики:

| Габариты машины, мм | 680x630x1020 |
| --- | --- |
| Габариты камеры, мм | 610x520x180 |
| Длина сварочной планки, мм | 2x510 |
| Количество запаечных струн | 2 |
| Вакуумный насос BUSCH, м3/ч | 63 |
| Напряжение питания, В | 380 |
| Потребляемая мощность, кВт | 2,5 |
| Вес нетто, кг | 150 |

Техническое обслуживание.
   Для бесперебойной работы вакуумного упаковщика «Nedvac 600» необходимо регулярно производить техническое обслуживание, а именно:
- замену масла;
- замену выхлопных фильтров;
- профилактику нагревательных элементов.

   Гарантия.
   Гарантия осуществляется специализированным сервисным центром обслуживающим вакуум-упаковочное оборудование. Срок гарантии  1 год.