Горизонтальная упаковочная машина GNA ORANGE PLUS Flow-Pack

Горизонтальная упаковочная машина GNA ORANGE PLUS Flow-Pack (флоупак) производительностью 130 упаковок в минуту, применяется для упаковки хлебобулочных изделий, колбас, сыра, кондитерских изделий, макарон.

Формирование и запайка пакета происходит с помощью 2-х поперечных и 2-х продольных сварных элементов.
Все параметры процесса упаковки (центровка пленки, автоматическая синхронизация приводов, термопринтер и др.) полностью контролируются с помощью автоматической системы управления.
Возможна установка дополнительного оснащения.

Описание:

- Части машины выполнены из анодированного алюминия и нержавеющей стали AISI 304;

- Бесконтактные магнитные микровыключатели;

- Кнопка СТОП грибовидной формы;

- Цепь управления низковольтная (24 В);

- Электрические элементы размещены в водонепроницаемом коробе (по классу защиты IP 56);

- Горизонтальная упаковочная машина GNA ORANGE PLUS Flow-Pack (флоупак) соответствует стандартам Совета Европы по гигиене и безопасности.

Технические характеристики
Производительность: до 130 цикл/мин
Ширина плёнки: 600 мм
Длина упаковки: 440 мм
Ширина упаковки: 200 мм
Максимальная высота прохода изделия: 160 мм
Потребляемая мощность: 3,5 кВт
Расход сжатого воздуха: 15 л/мин
Габариты: 3835х1147х1527 мм