Вакуумный упаковщик PACK 16

Вакуумный упаковщик ML PACK 16 идеален для небольших производств и ресторанов. Используется для вакуумной упаковки пищевых продуктов.
Расчитан на 6 - 8 часов работы в день, с промежутками для остановки и отдыха.
Производительность вакуумного насоса 16 м³/ч.

Снабжен сенсорной панелью управления.

## Описание:

- Корпус и камера из нержавеющей стали AISI 304;

- Электрические элементы размещены по классу защиты IP 65;

- Цепь управления низковольтная (24 В);

- Вакуумный упаковщик ML PACK 16 соответствует стандартам Совета Европы и России по гигиене и безопасности.

## Технические характеристики:

- Габариты упаковщика 510х560х465 мм;

- Габариты камеры 420х450х200 мм;

- Сваривающая планка 410 мм;

- Производительность насоса 16 м³/ч;

- Напряжение 220 В;

- Мощность 0,7 кВт;

- Продолжительность цикла 25 - 45 сек.