Вакуумный упаковщик PACK 6

Вакуумный упаковщик PACK 6 идеален для небольших производств и ресторанов. Используется для вакуумной упаковки пищевых продуктов.
Расчитан на 5 - 6 часов работы в день, с промежутками для остановки и отдыха.
Производительность вакуумного насоса 6 м³/ч.

Снабжен сенсорной панелью управления.

Описание:

- Корпус и камера из нержавеющей стали AISI 304;

- Электрические элементы размещены по классу защиты IP 65;

- Цепь управления низковольтная (24 В);

- Вакуумный упаковщик PACK 6 соответствует стандартам Совета Европы и России по гигиене и безопасности.

Технические характеристики:

Габариты упаковщика 350х430х410 мм;

Габариты камеры 300х325х140 мм;

Сваривающая планка 270 мм;

Производительность насоса 6 м³/ч;

Напряжение 220 В;

Мощность 0,5 кВт;

Продолжительность цикла 30 - 40 сек.