Вакуумный упаковщик KOMET PLUSVAC-21

## Описание

Корпус и камера из нержавеющей стали;

Крышка из ударопрочного стекла;

Вакуумный упаковщик KOMET PLUSVAC-21 соответствует стандартам Совета Европы и России по гигиене и безопасности.

## Технические характеристики

Габариты упаковщика 480х655х975 мм;

Габариты камеры 430х505х175 мм;

Одна сваривающая планка по 405 мм (опция 2 планки);

Производительность насоса 21 м³/ч;

Напряжение 380 В;

Мощность 1 кВт;

Продолжительность цикла 35 - 45 сек.

# Text boxes

Вакуумный упаковщик KOMET PLUSVAC-21 для небольших производств. Используется для вакуумной упаковки пищевых продуктов.
Расчитан на 8-ми часовую работу с остановками для отдыха.

Снабжен сенсорной панелью управления, возможностью подключения функции газонаполнения (инертным газом).

Вакуумный упаковщик KOMET PLUSVAC-21 комплектуется вакуумным насосом BUSCH (Германия). Вакуумная упаковка цикл 30 сек.