Автоматический запайщик контейнеров Reeflex 150 Basic

Автоматический запайщик контейнеров Reepack Reeflex 150 Basic с технологией вакуум/газ предназначен для крупных производств, с большой производительностью.

Reepack Reeflex 150 Basic изготовлен из нержавеющей стали AISI 304 и анодированного алюминия, и отвечает всем требованиям пищевой промышленности, имеет класс защиты всех электрических компонентов IP65.
Он оснащен ЖК монитором (TOUCH screen) с 15-ю программами для изменения параметров настроек и визуального контроля работы всех рабочих узлов машины.

Технические характеристики

Размеры машины: 2770/3182x916x1795 мм
Максимальный размер контейнера (мм):

- с платой на одно место:
350х365х130 мм

- с платой на два места:
350х180х130 мм

- с платой на три места:
350х116х130 мм

Производительность: 3 -7 цикл/мин
Потребляемая мощность: 3 - 5 кВт
Напряжение: 380 В
Вакуумный насос: BUSCH 60 м³

Гарантия

Гарантия осуществляется специализированным сервисным центром обслуживающим вакуум-упаковочное оборудование. Срок гарантии 2 года.