## Вакуум-термоформовочная упаковочная линия Reepack Reeform 350

Вакуум-термоформовочная упаковочная линия Reepack Reeform 350 предназначена для упаковки, как в вакууме, так и в газовой среде. Используется на крупных производствах, с большой производительностью.

Вакуум-термоформовочная упаковочная линия Reepack Reeform 350 изготовлена из высококачественной нержавеющей стали (AISI 304) и анодированного алюминия, отвечает всем требованиям пищевой промышленности, имеет класс защиты всех электрических компонентов IP-65.
Упаковочная линия Reepack Reeform 350 оснащена ЖК монитором (TOUCH screen) с программами для изменения параметров настроек и визуального контроля работы всех рабочих узлов машины.

Технические характеристики

Размеры линии: 3540x970x1700 мм
Длина области загрузки продукта: 1000 мм
Максимальная глубина формования: 100 мм
Используемая нижняя плёнка шириной: 350 мм
Максимальный диаметр катушки: 400 мм

Используемые форматы (мм):

- с платой на одно место: 297х239 мм

- с платой на два места: 297х109 мм  и 138х239 мм

- с платой на три места: 85х239 мм

- с платой на четыре места: 138х109 мм

- с платой на шесть мест: 85х109 мм

Производительность: 6 -10 цикл/мин
Потребляемая мощность: 4 – 9,5 кВт
Напряжение: 380 В
Вакуумный насос: BUSCH 100-160-300 м³/ч
Потребление водного охлаждения: 5 л/мин
Сжатый воздух: 6 баров
Машина оснащается большим количеством опций.