Автоматический запайщик контейнеров Reematic 150

Автоматический запайщик контейнеров Reepack Reematic 150 с технологией вакуум/газ предназначен для крупных производств, с большой производительностью.

Reepack Reematic 150 изготовлен из нержавеющей стали AISI 304 и анодированного алюминия, и отвечает всем требованиям пищевой промышленности, имеет класс защиты всех электрических компонентов IP 65.
Он оснащен ЖК монитором (TOUCH screen) с 15-ю программами для изменения параметров настроек и визуального контроля работы всех рабочих узлов машины.

Технические характеристики

Размеры машины: 4052x1128x1750 мм
Максимальный размер контейнера (мм):

- с платой на одно место:
400х465х130

- с платой на два места:
400х230х130
400х235х130

- с платой на три места:
400х148х130
400х115х130

- с платой на четыре места:
400х107х130
400х117х130

Производительность: 12 -15 цикл/мин
Потребляемая мощность: 4 - 8 кВт
Напряжение: 380 В
Вакуумный насос: BUSCH 100-160-300 м³

Гарантия

Гарантия осуществляется специализированным сервисным центром обслуживающим вакуум-упаковочное оборудование. Срок гарантии 2 года.