Полуавтоматический запайщик контейнеров Reetray 20

Область применения данной машины:

- небольшие цеха мясо - рыбопереработки;

- сети супермаркетов;

- отделы с развесными продуктами;

- распределительные центры;

- сети быстрого питания (FAST FOOD);

- птицефабрики и т.д.

Технические характеристики

Габариты запайщика: 533x800x710
Максимальный размер контейнера:

- с платой на одно место:
325х265х95

- с платой на два места:
180х230х95
325х120х95

Производительность: 1-2 цикл/мин
Потребляемая мощность: 2,5 кВт
Напряжение: 220 В
Вакуумный насос: BUSCH 20 м³

Гарантия

Гарантия осуществляется специализированным сервисным центром обслуживающим вакуум-упаковочное оборудование. Срок гарантии 2 года.

# Text boxes

Полуавтоматический запайщик контейнеров Reepack Reetray 20 предназначен для упаковки продуктов питания (мясо, салаты, рыба, кондитерские изделия, кулинарные изделия и т.д.) в готовую полимерную тару с последующей запайкой.

Принцип работы Reepack Reetray 20 - откачка воздуха из упаковки (вакуум) и последующая компенсация газовой смесью.