Полуавтоматический запайщик контейнеров Reepack Reetray 200 Jumbo

Полуавтоматический запайщик контейнеров Reepack Reetray 200 Jumbo предназначен для упаковки продуктов питания (мясо, салаты, рыба, кондитерские изделия, кулинарные изделия и т.д.) в готовую полимерную тару с последующей запайкой.

Принцип работы Reepack Reetray 200 Jumbo - откачка воздуха из упаковки (вакуум) и последующая компенсация газовой смесью.
Запайщик контейнеров Reepack Reetray 200 Jumbo имеет роликовые транспортеры (рольганги) для подачи упаковки с продуктом и отводящие транспортёры готовой упаковки. Данную модель можно встраивать в упаковочную линию.

Область применения данной машины:

- оптовые фирмы;

- средние и крупные предприятия;

- распределительные центры;

- мясоперерабатывающие и рыбоперерабатывающие заводы;

- птицефабрики и т.д.

Технические характеристики

Габариты запайщика: 2290x1360x1770 мм
Максимальный размер контейнера (мм):

- с платой на одно место:
390х590х130

- с платой на два места:
285х390х130

Производительность: 5 цикл/мин
Потребляемая мощность: 4 - 9,5 кВт
Напряжение: 380 В
Вакуумный насос: BUSCH 100 м³

Гарантия

Гарантия осуществляется специализированным сервисным центром обслуживающим вакуум-упаковочное оборудование. Срок гарантии 2 года.