Автоматический запайщик контейнеров Reepack ReeBasic

Автоматический запайщик контейнеров Reepack ReeBasic с технологией вакуум/газ, а также с режимом «только запайка» предназначен для средних и крупных производств, с большой производительностью.

Reepack ReeBasic изготовлен из нержавеющей стали AISI 304 и анодированного алюминия, и отвечает всем требованиям пищевой промышленности, имеет класс защиты всех электрических компонентов IP65.
Он оснащен цифровой панелью для изменения параметров настроек и визуального контроля работы всех рабочих узлов машины.

Область применения данной машины:

- крупные цеха мясо – рыбо переработки;

- сети супермаркетов;

- распределительные центры;

- птицефабрики и т.д.

Технические характеристики

Размеры машины: 2560x905x1630 мм
Максимальный размер контейнера (мм):

- с платой на одно место:
360х270х100 мм

- с платой на два места:
170х270х100 мм

- с платой на три места:
105х270х130 мм

Производительность: 6 -8 цикл/мин (только запайка)
Производительность: 2 -4 цикл/мин (упаковка в MAP)
Потребляемая мощность: 6,3 кВт
Напряжение: 380 В
Вакуумный насос: BUSCH 40 м³

Гарантия

Гарантия осуществляется специализированным сервисным центром обслуживающим вакуум-упаковочное оборудование. Срок гарантии 2 года.