Автоматический запайщик контейнеров Reepack RK 60 LC

Автоматический запайщик контейнеров Reepack RK 60 LC с технологией вакуум/газ предназначен для крупных производств, с большой производительностью.

Автоматический запайщик контейнеров Reepack RK 60 LC изготовлен из нержавеющей стали AISI 304 и анодированного алюминия, и отвечает всем требованиям пищевой промышленности, имеет класс защиты всех электрических компонентов IP 65.
Он оснащен ЖК монитором (TOUCH screen) с 15-ю программами для изменения параметров настроек и визуального контроля работы всех рабочих узлов машины.
Машина оснащена устройством для работы с жидкостями (ANTI-LIQUD).

Технические характеристики

Размеры машины: 2758x1689x995 мм
Максимальный размер контейнера (мм):

- с платой на одно место:
300х350х130

- с платой на два места:
150х350х130

Производительность: 8 цикл/мин
Потребляемая мощность: 3 – 6,6 кВт
Напряжение: 380 В
Вакуумный насос: BUSCH 60 м³

Гарантия

Гарантия осуществляется специализированным сервисным центром обслуживающим вакуум-упаковочное оборудование. Срок гарантии 2 года.