Вакуумный упаковщик KOMET SD-1000

## Описание

Корпус, камера и крышка из нержавеющей стали;

Вакуумный упаковщик KOMET SD-1000 соответствует стандартам Совета Европы и России по гигиене и безопасности.

## Технические характеристики

Габариты упаковщика 2480х1460х1650 мм;

Габариты камеры 1160х1160х280 мм;

Две сваривающих планки по 1080 мм;

Производительность насоса 250 м³/ч;

Напряжение 380 В;

Мощность 11,6 кВт;

Продолжительность цикла 20 - 30 сек.

# Text boxes

Вакуумный упаковщик KOMET SD-1000 идеален для крупных производств. Используется для вакуумной упаковки пищевых продуктов. Расчитан на 24-х часовую работу без остановок. Снабжен сенсорной панелью управления с 10 изменяемыми программами, функцией мягкого обжима для устранения воздушного удара на нежные продукты, возможностью подключения функции газонаполнения (инертным газом).

Вакуумный упаковщик KOMET SD-1000 комплектуется вакуумным насосом BUSCH (Германия). Вакуумная упаковка цикл 20 сек.