Вакуумный упаковщик KOMET SD-820

## Описание

Корпус, камера и крышка из нержавеющей стали;

Вакуумный упаковщик KOMET SD-820 соответствует стандартам Совета Европы и России по гигиене и безопасности.

## Технические характеристики

Габариты упаковщика 1990х1100х1280 мм;

Габариты камеры 985х885х280 мм;

Две сваривающих планки по 800 мм;

Производительность насоса 300 м³/ч;

Напряжение 380 В;

Мощность 6,5 кВт;

Продолжительность цикла 20 - 30 сек.

# Text boxes

Вакуумный упаковщик KOMET SD-820 идеален для крупных производств. Используется для вакуумной упаковки пищевых продуктов.
Расчитан на 24-х часовую работу без остановок.

Снабжен сенсорной панелью управления с 10 изменяемыми программами, функцией мягкого обжима для устранения воздушного удара на нежные продукты, подключена функция газонаполнения (инертным газом).

Вакуумный упаковщик KOMET SD-820 комплектуется вакуумным насосом BUSCH (Германия). Вакуумная упаковка цикл 20 сек.