Вакуум-термоформовочная упаковочная линия SCANDIVAC APM 2500

Вакуум-термоформовочная упаковочная линия SCANDIVAC APM 2500 предназначена для упаковки, как в вакууме, так и в газовой среде. Используется на крупных производствах, с большой производительностью. Зона загрузки продукта 800 мм.

Вакуум-термоформовочная упаковочная линия SCANDIVAC APM 2500 изготовлена из высококачественной нержавеющей стали (AISI 304) и анодированного алюминия, отвечает всем требованиям пищевой промышленности, имеет класс защиты всех электрических компонентов IP-65. Соответствует стандартам Совета Европы и России по гигиене и безопасности.
Вакуум-термоформовочная упаковочная линия SCANDIVAC APM 2500 оснащена ЖК цветным монитором (TFT, Touch Screen) с программами для изменения параметров настроек и визуального контроля работы всех рабочих узлов машины, а также с набором тестировочных программ.

Технические характеристики SCANDIVAC APM 2500

- Ширина плёнки 320 и 420 мм;

- Верхняя плёнка (мягкая плёнка, бумага, фольга);

- Нижняя плёнка (жёсткая плёнка, мягкая плёнка, фольга);

- Толщина верхней плёнки до 100 микрон;

- Толщина нижней плёнки до 400 микрон;

- Зона загрузки продукта 800 мм;

- Максимальная производительность до 10 такт/мин;

- Вакуумный насос BUSCH 40-100 м³/ч;

- Необходимая мощность 4-6 кВт;

- Габариты линии 3000x1100x1780 мм;

- Вес линии 600 кг.

Опции для SCANDIVAC APM 2500

- Система подачи защитного газа;

- Фотоэлемент для цветной верхней плёнки;

- Продольная резка прижимным ножом;

- Нержавеющая цепь конвейера;

- Автоматическая смазка цепи;

- Центральная система смазки;

- Программа чистки цепи;

- Принтер даты;

- Дозатор продуктов;

- Возможность работы с кислородом более 21%.

Гарантия

Гарантия осуществляется специализированным сервисным центром обслуживающим вакуум-упаковочное оборудование. Срок гарантии 2 года.