Вакуум-термоформовочная упаковочная линия SCANDIVAC APM 8000

Вакуум-термоформовочная упаковочная линия SCANDIVAC APM 8000 предназначена для упаковки, как в вакууме, так и в газовой среде. Используется на крупных производствах, с большой производительностью. Зона загрузки продукта 3500 мм.

Упаковочная линия SCANDIVAC APM 8000 изготовлена из высококачественной нержавеющей стали (AISI 304) и анодированного алюминия, отвечает всем требованиям пищевой промышленности, имеет класс защиты всех электрических компонентов IP-65. Соответствует стандартам Совета Европы и России по гигиене и безопасности.
Вакуум-термоформовочная линия SCANDIVAC APM 8000 оснащена ЖК цветным монитором (TFT, Touch Screen) с программами для изменения параметров настроек и визуального контроля работы всех рабочих узлов машины, а также с набором тестировочных программ.

Технические характеристики SCANDIVAC APM 8000

- Ширина плёнки до 600 мм;

- Верхняя плёнка (мягкая плёнка, бумага, фольга);

- Нижняя плёнка (жёсткая плёнка, мягкая плёнка, фольга);

- Толщина верхней плёнки до 100 микрон;

- Толщина нижней плёнки до 1000 микрон;

- Зона загрузки продукта 3500 мм;

- Максимальная производительность до 15 такт/мин;

- Вакуумный насос BUSCH до 400 м³/ч;

- Необходимая мощность 6-12 кВт;

- Габариты линии 8500x1100x1780 мм;

- Вес линии 1500 кг.

Опции для SCANDIVAC APM 8000

- Замкнутая система охлаждения;

- Система позитивного формования;

- Система фигурной резки;

- Продольная резка с дисковыми ножницами;

- Продольная резка прижимным ножом;

- Нержавеющая цепь конвейера;

- Автоматическая смазка цепи;

- Центральная система смазки;

- Программа чистки цепи;

- Продлённая зона загрузки продукта;

- Принтер даты;

- Этикетировщик;

- Дозатор продуктов;

- Возможность работы с кислородом более 21%.

Гарантия осуществляется специализированным сервисным центром обслуживающим вакуум-упаковочное оборудование. Срок гарантии 2 года.