Горизонтальная упаковочная машина GNA SQUALO Flow-Pack

Горизонтальная упаковочная машина GNA SQUALO Flow-Pack (флоупак) производительностью 150 упаковок в минуту, применяется для упаковки любого товара подходящего размерами (хлебобулочные изделия, печенье, колбасы, сыры, овощи, фрукты, конфеты, макароны, коробки и т. п.)

Формирование и запайка пакета происходит с помощью 2-х поперечных и 2-х продольных сварных элементов.
Все параметры процесса упаковки (центровка пленки, автоматическая синхронизация приводов, термопринтер и др.) полностью контролируются с помощью автоматической системы управления.
Возможна установка дополнительного оснащения.

Описание:

- Части машины выполнены из анодированного алюминия и нержавеющей стали AISI 304;

- Два сервопривода;

- Кнопка СТОП грибовидной формы;

- Цепь управления низковольтная (24 В);

- Электрические элементы размещены в водонепроницаемом коробе (по классу защиты IP 56);

- Горизонтальная упаковочная машина GNA SQUALO Flow-Pack (флоупак) соответствует стандартам Совета Европы по гигиене и безопасности.

Технические характеристики
Производительность: до 150 цикл/мин
Ширина плёнки: 800 мм
Длина упаковки: 500 мм
Ширина упаковки: 300 мм
Максимальная высота прохода изделия: от 160 до 210 мм
Потребляемая мощность: 3 кВт
Расход сжатого воздуха: 15 л/мин
Габариты: 3270х1268х1733 мм