Вакуумный упаковщик «Turbovac-450»

Вакуумный упаковщик «Turbovac-450», предназначен  для средних производств.
   Расcчитан на 8-ми часовую рабочую смену. Машина комплектуется вакуумным насосом BUSCH (Германия). Вакуумная упаковка цикл 35 с.   Корпус и камера выполнены из нержавеющей стали, функция мягкий обжим входит в базовую комплектацию. Машина комплектуется вакуумным насосом BUSCH (Германия). Вакуумная упаковка цикл 25 с.

Краткие технические характеристики:

| Габариты машины, мм | 960x510x435 |
| --- | --- |
| Габариты камеры, мм | 800x330x100 |
| Длина сварочной планки, мм | 2x330 |
| Количество запаечных струн | 2 |
| Вакуумный насос BUSCH, м3/ч | 21 |
| Напряжение питания, В | 220 |
| Потребляемая мощность, кВт | 1,3 |
| Вес нетто, кг | 55 |

Техническое обслуживание.
   Для бесперебойной работы вакуумного упаковщика «Turbovac-450» необходимо регулярно производить техническое обслуживание, а именно:
- замену масла;
- замену выхлопных фильтров;
- профилактику нагревательных элементов.

   Гарантия.
   Гарантия осуществляется специализированным сервисным центром обслуживающим вакуум-упаковочное оборудование. Срок гарантии  1 год.