Вакуумный упаковщик HENKOVAC M1

Вакуумный упаковщик HENKOVAC M1 идеален для средних и небольших производств. Используется для вакуумной упаковки пищевых продуктов. Рассчитан на 12 часовую рабочую смену.

Снабжен сенсорной панелью управления, функцией мягкого обжима, возможностью подключения функции газонаполнения. Система сварки пакета обеспечивает двойной сварочный шов.

Вакуумный упаковщик HENKOVAC M1 комплектуется вакуумным насосом BUSCH PB 0021 (Германия). Вакуумная упаковка цикл 25 сек.

## Описание

- Корпус и камера из нержавеющей стали;

- Вакуумный упаковщик HENKOVAC M1 соответствует стандартам Совета Европы и России по гигиене и безопасности.

## Технические характеристики:

- Габариты упаковщика 640х670х1020 мм;

- Одна камера 460х555х170 мм;

- Две сваривающих планки по 420 мм;

- Производительность насоса 21 м³/ч;

- Напряжение 220 В;

- Мощность 1,3 кВт;

- Продолжительность цикла 30 - 45 сек;