Вакуумный упаковщик HENKOVAC M5

Вакуумный упаковщик HENKOVAC M5 идеален для крупных производств. Используется для вакуумной упаковки пищевых продуктов. Рассчитан на 24-х часовую рабочую смену.

Снабжен многопрограммной панелью управления, функцией мягкого обжима, возможностью подключения функции газонаполнения, контролем времени замены масла. Система сварки пакета обеспечивает двойной сварочный шов, возможна замена одной сварочной струны на струну обрезки.

Вакуумный упаковщик HENKOVAC M5 комплектуется вакуумным насосом BUSCH (Германия). Вакуумная упаковка цикл 25 сек.

## Описание

- Корпус и камера из нержавеющей стали AISI 304;

- Электрические элементы размещены по классу защиты IP 65;

- Вакуумный упаковщик HENKOVAC M5 соответствует стандартам Совета Европы и России по гигиене и безопасности.

## Технические характеристики:

- Габариты упаковщика 990х910х1170 мм;

- Одна камера 845х600х210 мм;

- Две сваривающих планки 805 + 520 мм (KL);

- Две сваривающих планки по 620 мм (KK);

- Две сваривающих планки по 820 мм (LL);

- Производительность насоса 63 м³/ч;

- Напряжение 380 В;

- Мощность 4 кВт;

- Продолжительность цикла 25 - 40 сек.