Вакуумный упаковщик HENKOVAC M6

Вакуумный упаковщик HENKOVAC M6 идеален для крупных производств. Используется для вакуумной упаковки пищевых продуктов. Расcчитан на 24-х часовую рабочую смену.

Снабжен многопрограммной панелью управления, функцией мягкого обжима, возможностью подключения функции газонаполнения, контролем времени замены масла. Система сварки пакета обеспечивает двойной сварочный шов, возможна замена одной сварочной струны на струну обрезки.

Вакуумный упаковщик HENKOVAC M6 комплектуется вакуумным насосом BUSCH (Германия). Вакуумная упаковка цикл 20 сек.

## Описание

- Корпус и камера из нержавеющей стали AISI 304;

- Электрические элементы размещены по классу защиты IP 65;

- Вакуумный упаковщик HENKOVAC M6 соответствует стандартам Совета Европы и России по гигиене и безопасности.

## Технические характеристики:

- Габариты упаковщика 1140х875х1160 мм;

- Одна камера 1045х600х210 мм;

- Две сваривающих планки 980 + 520 мм (KL);

- Две сваривающих планки по 620 мм (KK);

- Две сваривающих планки по 1020 мм (LL);

- Производительность насоса 100 м³/ч;

- Напряжение 380 В;

- Мощность 4 кВт;

- Продолжительность цикла 25 - 40 сек.