Вакуумный упаковщик HENKOVAC T2

Вакуумный упаковщик HENKOVAC T2 предназначен для ресторанов. Используется для вакуумной упаковки пищевых продуктов. Рассчитан на 5 - 6 часов работы в смену с промежутками для остановки и отдыха.

Вакуумный упаковщик HENKOVAC T2 комплектуется вакуумным насосом BUSCH PB 0004 (Германия). Вакуумная упаковка цикл 45 сек.

## Описание

- Корпус и камера из нержавеющей стали;

- Сенсорная панель;

- Одинарный сварочный шов.

## Технические характеристики:

- Габариты упаковщика 370х500х340 мм;

- Одна камера 320х365х95 мм;

- Одна сваривающая планка 280 мм;

- Производительность насоса 4 м³/ч;

- Напряжение 220 В;

- Мощность 0,5 кВт;

- Продолжительность цикла 45 - 60 сек;

## Техническое обслуживание

Для бесперебойной работы вакуумного упаковщика HENKOVAC T2 необходимо регулярно производить техническое обслуживание, а именно:

- замену масла;

- замену выхлопных фильтров;

- профилактику нагревательных элементов.