Вакуумный упаковщик HENKOVAC T4

Вакуумный упаковщик HENKOVAC T4 идеален для небольших производств. Используется для вакуумной упаковки пищевых продуктов. Рассчитан на 5-6 часовую рабочую смену. Снабжен сенсорной панелью управления, функцией мягкого обжима, возможностью подключения функции газонаполнения. Система сварки пакета обеспечивает двойной сварочный шов.

Вакуумный упаковщик HENKOVAC T4 комплектуется вакуумным насосом BUSCH (Германия). Вакуумная упаковка цикл 30 сек.

## Описание

- Корпус и камера из нержавеющей стали;

- Вакуумный упаковщик HENKOVAC T4 соответствует стандартам Совета Европы и России по гигиене и безопасности.

## Технические характеристики:

- Габариты упаковщика 530х560х460 мм;

- Одна камера 460х420х170 мм;

- Одна сваривающая планка 420 мм;

- Две сваривающих планки по 420 мм;

- Производительность насоса 16 м³/ч;

- Напряжение 220 В;

- Мощность 1,3 кВт;

- Продолжительность цикла 25 - 40 сек;

## Техническое обслуживание

Для бесперебойной работы вакуумного упаковщика HENKOVAC T4 необходимо регулярно производить техническое обслуживание, а именно:

- замену масла;

- замену выхлопных фильтров;

- профилактику нагревательных элементов.