Вакуумный упаковщик «Webomatic E-15 HL»

Вакуумный упаковщик «Webomatic E-15 HL», предназначена для работы с небольшими и средними объёмами продукции.
   Функция мягкого обжима, сенсорная панель управления, обрезные струны - стандартное исполнение машины. Машина комплектуется вакуумным насосом BUSCH (Германия). Вакуумная упаковка цикл 25 с.

Краткие технические характеристики:

| Габариты машины, мм | 490x610x470 |
| --- | --- |
| Габариты камеры, мм | 430x500x180 |
| Длина сварочной планки, мм | 420 |
| Количество запаечных струн | 2 |
| Вакуумный насос BUSCH, м3/ч | 21 |
| Напряжение питания, В | 220 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,75 |
| Вес нетто, кг | 84 |

Техническое обслуживание.
   Для бесперебойной работы вакуумного упаковщика «Webomatic E-15 HL» необходимо регулярно производить техническое обслуживание, а именно:
- замену масла;
- замену выхлопных фильтров;
- профилактику нагревательных элементов.

   Гарантия.
   Гарантия осуществляется специализированным сервисным центром обслуживающим вакуум-упаковочное оборудование. Срок гарантии  1 год.