Вакуумный упаковщик «Webomatic Ecomat»

Вакуумный упаковщик «Webomatic Ecomat», предназначен для работы с крупными  объёмами продукции.
   Корпус и камера выполнены из нержавеющей стали, функция мягкий обжим входит в базовую комплектацию. Машина комплектуется вакуумным насосом BUSCH (Германия). Вакуумная упаковка цикл 25 с.

Краткие технические характеристики:

| Габариты машины, мм | 1000x750x1000 |
| --- | --- |
| Габариты камеры, мм | 440x600x180 |
| Длина сварочной планки, мм | 4х430 |
| Количество запаечных струн | 2 |
| Вакуумный насос BUSCH, м3/ч | 63 |
| Напряжение питания, В | 380 |
| Потребляемая мощность, кВт | 2,0 |
| Вес нетто, кг | 200 |

Техническое обслуживание.
   Для бесперебойной работы вакуумного упаковщика «Webomatic Ecomat» необходимо регулярно производить техническое обслуживание, а именно:
- замену масла;
- замену выхлопных фильтров;
- профилактику нагревательных элементов.

   Гарантия.
   Гарантия осуществляется специализированным сервисным центром обслуживающим вакуум-упаковочное оборудование. Срок гарантии  1 год.