Вакуумный упаковщик «Webomatic ED-120»

Вакуумный упаковщик «Webomatic ED-120», предназначен для работы с крупными объёмами продукции.
   Корпус и камера выполнены из нержавеющей стали, функция мягкий обжим входит в базовую комплектацию. Машина комплектуется вакуумным насосом BUSCH (Германия). Вакуумная упаковка цикл 25 с.

Краткие технические характеристики:

| Габариты машины, мм | 1420x780x1050 |
| --- | --- |
| Габариты камеры, мм | 650x700x210 |
| Длина сварочной планки, мм | 4х640 |
| Количество запаечных струн | 2 |
| Вакуумный насос BUSCH, м3/ч | 100 |
| Напряжение питания, В | 380 |
| Потребляемая мощность, кВт | 3,3 |
| Вес нетто, кг | 500 |

Техническое обслуживание.
   Для бесперебойной работы вакуумного упаковщика «Webomatic ED-120» необходимо регулярно производить техническое обслуживание, а именно:
- замену масла;
- замену выхлопных фильтров;
- профилактику нагревательных элементов.

   Гарантия.
   Гарантия осуществляется специализированным сервисным центром обслуживающим вакуум-упаковочное оборудование. Срок гарантии  1 год.