Запайщик лотков Italian Pack Express XL

Автоматический запайщик лотков Italian Pack Express XL с технологией вакуум/газ предназначен для крупных производств, с большой производительностью.

## Описание:

- Корпус и камера из нержавеющей стали AISI 304 и анодированного алюминия;

- Электрические элементы размещены по классу защиты IP 65;

- Полностью автоматическая работа;

- Производительность до 10 циклов в минуту (только запайка);

- Автоматическая вагрузка готовой продукции;

- Автоматический запайщик лотков Italian Pack Express XL соответствует стандартам Совета Европы и России по гигиене и безопасности.

## Технические характеристики:

Размеры машины: 1971x833x1552 мм
Длина подающего конвейера: 1025 мм
Максимальный размер лотка (мм):

- с платой на одно место: 390х310

- с платой на два места: 185х310

- с платой на три места: 120х310

- с платой на четыре места: 80х310

Ширина используемой плёнки 480 мм
Производительность: 4-10 цикл/мин
Потребляемая мощность: 1,85 – 3,1 кВт
Напряжение: 380 В
Вакуумный насос: BUSCH 63 м³