Запайщик лотков Italian Pack Oceania

Полуавтоматический запайщик лотков Italian Pack Oceania с технологией вакуум/газ. Предназначен для крупных средних и небольших производств.

## Описание:

- Корпус и камера из нержавеющей стали AISI 304 и анодированного алюминия;

- Электрические элементы размещены по классу защиты IP 65;

- Полуавтоматическая работа;

- Производительность до 3 циклов в минуту;

- Запайщик лотков Italian Pack Oceania соответствует стандартам Совета Европы и России по гигиене и безопасности.

## Технические характеристики:

Размеры машины: 1055x999x1361 мм
Максимальный размер лотка (мм):

- с платой на одно место: 375х310

- с платой на два места: 180х310

- с платой на три места: 115х300

- с платой на четыре места: 180х145

Ширина используемой плёнки 370 мм
Производительность: 3 цикл/мин
Потребляемая мощность: 2,15 - 5 кВт
Напряжение: 380 В
Вакуумный насос: BUSCH 20 м³