Запайщик лотков Italian Pack Olympus

Полуавтоматический запайщик лотков Italian Pack Olympus с технологией вакуум/газ карусельного типа с двумя станциями вакуумирования и запайки лотков. Предназначен для крупных производств, с большой производительностью.

## Описание:

- Корпус и камера из нержавеющей стали AISI 304 и анодированного алюминия;

- Электрические элементы размещены по классу защиты IP 65;

- Производительность до 4 циклов в минуту;

- Автоматическая вагрузка готовой продукции;

- Автоматический запайщик лотков Italian Pack Olympus соответствует стандартам Совета Европы и России по гигиене и безопасности.

## Технические характеристики:

Размеры машины: 1010x1031x1430 мм
Максимальный размер лотка (мм):

- с платой на одно место: 400х275

- с платой на два места: 185х275

- с платой на три места: 120х275

- с платой на четыре места: 180х125

Ширина используемой плёнки 330 мм
Производительность: 4 цикл/мин
Потребляемая мощность: 1,55 - 5 кВт
Напряжение: 380 В
Вакуумный насос: BUSCH 43 м³